## Slide 1
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดภูเก็ต

## Slide 2
แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต
อำเภอ | กระทรวงสาธารณสุข |  |  | กระทรวงอื่น | เอกชน |  |  | รวม
 | รพ.ศ. | รพช. | รพ.สต./PCU |  | รพ. | คลินิก | สถานพยาบาลสัตว์ | 
เมือง | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 255 | 17 | 290
กะทู้ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1 | 65
ถลาง | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | 5 | 50
รวม | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 348 | 23 | 405
Chart: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ(กก./วัน)เขตอำเภอเมือง
| โรงพยาบาลวชิระ/รพ.สต. | โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต | โรงพยาบาลสิริโรจน์ | โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต | โรงพยาบาลมิชชั่น | ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ | โรงพยาบาลดีบุก | ศูนย์บริการสธ.ทน.ภูเก็ต | สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ | 775 | 460 | 201 | 63 | 67 | 43 | 45 | 1.5 | 0.5
Chart: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ(กก./วัน)เขตพื้นที่อื้นๆ
| โรงพยาบาลป่าตอง/รพ.สต. | โรงพยาบาลถลาง/รพ.สต. | เอกชน (เก็บเงินสด)
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ | 35 | 47 | 22
คาดการณ์ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 1.79 ตัน/วัน (เก็บได้จริง 1.16 ตัน/วัน)
(เผาได้0.8- 1 ตัน/วัน โดยเป็นมูลฝอยจาก รพ .และคลินิกเอกชน ที่ได้รับการกำจัดคิดเป็นร้อยละ 73 )

## Slide 3
รพ.สต.เกาะโหลน
รพ.สต.เกาะนาคา
รพ.วชิระภูเก็ต
รพ.สต.เกาะมะพร้าว
รพ.ถลาง
เตาเผา ทน.ภูเก็ต
เก็บขน โดย ทน.ภูเก็ต
เก็บขน โดย ทน.ภูเก็ต
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อบนพื้นที่เกาะ
0.5 กก./วัน/แห่ง

## Slide 4
ผลการดำเนินงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดภูเก็ต 2560
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( 18 แห่ง)
มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 1 แห่ง
ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 10 แห่ง
มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อ 2 แห่ง
มีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5 แห่ง ( 6 คัน)
ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการ
1.อปท.บางพื้นที่ยังไม่มีการออกข้อกำหนดเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด
2.ขาดความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญหรือผ่านการอมรบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
3.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทคลินิกมีข้อจำกัด
4.จังหวัดภูเก็ตมีสถานพยาบาลจำนวนมากทำให้การจัดการเก็บขนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประเภท | จำนวนทั้งหมด | จัดการถูกต้อง | ร้อยละ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/รพ.สต./PCU | 27 แห่ง | 27 แห่ง | 100 %
โรงพยาบาลเอกชน | 4 แห่ง | 4 แห่ง | 100 %
สถานพยาบาลกระทรวงอื่นๆ | 3 แห่ง | 3 แห่ง | 100 %
คลินิกเอกชน/สถานพยาบาลสัตว์ | 371 แห่ง | 138 แห่ง | 37.2 %